表1 允许使用轻金属材料的非电气设备及考核要求

| 序号 | 产品名称 | 允许使用轻金属材料部位（部件） | 轻金属材料考核要求 | 主要依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气动锚杆钻机 | 水套、减速箱壳体、马达壳体、控制臂阀块及手把、注油器 | 抗拉伸强度不低于120MPa，且需通过GB/T 13813-2008相关试验 | 参照GB 3836.1-2010第8.1.1款对手持式或支架式电钻（及其附带的插接装置）的规定 |
| 2 | 液压锚杆钻机 | 水套、减速箱壳体、马达壳体、控制臂阀块及手把 |  |  |
| 3 | 气动钻机 | 马达壳体、减速箱壳体、控制臂阀块及手把、支腿、注油器 |  |  |
| 4 | 气腿式凿岩机、气镐 | 提把、镐柄、支腿、注油器 |  |  |
| 5 | 煤矿用岩石电钻 | 电机壳体、减速箱壳体、水套、离合器壳体、手轮 |  |  |
| 6 | 煤矿设备冷却装置 | 风扇、散热器 | 需通过GB/T 13813-2008相关试验，且应在风扇、散热器外加装防护罩，并参照GB 3836.1-2010第17章要求，考核防护罩的防护与冲击性能 | 参照GB 3836.1-2010第17章的规定 |
| 7 | 矿用锚索张拉机具、矿用锚索拉力计 | 张拉千斤顶 | 抗拉伸强度不低于120MPa，且需通过GB/T 13813-2008相关试验 | 参照GB 3836.1-2010第8.1.1款对携带式仪器仪表的规定 |
| 8 | 矿用风动潜水泵 | 涡轮 |  |  |
| 9 | 风速表 | 紧固表盘处 |  |  |
| 10 | 便携式气动钢轨钻（锯） | 马达壳体，齿轮箱盖、箱体 | 1.抗拉伸强度不低于120MPa，且需通过GB/T 13813-2008相关试验； 2. 产品应具备断水保护。 | 参照GB 3836.1-2010第8.1.1款对携带式仪器仪表的规定 |
| 11 | 液力偶合器 | 外壳、泵轮组、涡轮组 | 外壳轻合金材料的含镁量不得大于0.5%，且需通过GB/T 13813-2008相关试验 | 执行MT/T 208-1995第5.6.2款的规定 |
| 12 | 气动隔膜泵 | 泵壳体、进水管、底座、气体阀、立柱、三通 | 1.需通过GB/T 13813-2008相关试验； 2.隔膜泵整体外应加装防护罩，参照GB 3836.1-2010第17章要求，考核防护罩的防护与冲击性能。 | 1. 参照GB 3836.1-2010第8.1.1款对携带式仪器仪表的规定； 2. 参照GB 3836.1-2010第17章的规定。 |
| 13 | 架空乘人装置★ | 吊厢 | 需通过GB/T 13813-2008相关试验 | 参照《煤矿安全规程》允许低瓦斯矿井进风巷、进风井筒使用矿用一般型产品的要求执行 |
| 14 | 防爆柴油机 | 除缸盖、缸体、油底壳、散热器、中冷却器、风扇外，其它装车后周围被车体钢板覆盖且不易更改的部件 | 需通过GB/T 13813-2008相关试验 | 参照新版《煤矿安全规程》（报批稿）的规定 |
| 15 | 单绳箕斗▲、斜井箕斗▲、罐笼▲ | 箕斗斗箱壁板，罐笼罐体壁板、底板 | 需通过GB/T 13813-2008相关试验 | 参照《煤矿安全规程》允许瓦斯矿井进风巷、进风井筒使用矿用一般型产品的要求执行 |

注：1. 标注符号“★”产品仅限低瓦斯矿井进风巷、进风井筒使用，且在产品安全标志证书中备注 “仅限低瓦斯矿井进风巷、进风井筒使用”。

2. 标注符号“▲”产品在产品安全标志证书中备注 “仅限进风井筒使用，不得用于突出矿井”。